УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации МО

Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области

от 09 февраля 2018 года  № 27

Программа

комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры

муниципального образования

Усадищенское сельское поселение

Волховского  муниципального района

Ленинградской области

на 2018-2035 годы

д.Усадище

2018

Паспорт

программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2018-2035 годы

| Ответственный исполнитель программы | Администрация МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области |
| --- | --- |
| Цели программы | Создание полноценной, качественной, надежной и безопасной коммунальной инфраструктуры для формирования комфортной среды жизнедеятельности |
| Задачи программы | Ключевой целью Программы является: Надежное обеспечение коммунальными услугами населения, социальной сферы и коммерческих потребителей в объёме, необходимом для планируемых темпов развития жилой застройки и сферы производства, торговли и обслуживания при минимальных затратах. что достигается путем: обеспечения доступности, надежности и стабильности услуг по тепло-, энерго- водоснабжению и водоотведению, газоснабжению, утилизации (захоронения отходов) на основе полного удовлетворения спроса потребителей; обеспечения нормативного качества услуг для потребителей; обеспечения условий для устойчивого и прибыльного развития бизнеса отраслевых предприятий; повышения инвестиционной привлекательности отраслевых предприятий. |
| Целевые показатели | - обеспечение потребности поселения, городского округа в коммунальных ресурсах; - обеспечение соответствия качества горячей воды и питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации о санитарно-эпидемиологическом благополучии человека, - обеспечение соответствия состава и свойств сточных вод требованиям законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды и в области водоснабжения и водоотведения, - снижение потерь электрической и тепловой энергии, воды, - снижение сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади, - обеспечение нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, - сокращение отказов коммунальных сетей (аварий, инцидентов), - обеспечение нормативного уровня надежности электроснабжения существующих потребителей электроэнергии, - обеспечение возможности присоединения к электрической сети новых потребителей, - обеспечение повышения уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных организаций и иных организаций, жилых, общественно-деловых и социальных объектов, - создание условий надежного обеспечения газом потребителей различных категорий, - сокращение доли отходов, направляемых на захоронение, от общего объема отходов, образовавшихся в процессе производства и потребления (процент) |
| Срок и этапы реализации программы | Сроки и этапы реализации программы соответствуют этапам территориального планирования, установленным генеральным планом поселения, городского округа |
| Объемы финансирования | Общая ожидаемая стоимость реализации Программы подлежит определению после разработки по всем мероприятиям газо-, тепло, -электро-, водоснабжения и водоотведения. - проектно-сметной документации |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Достижение целевых показателей надежности, качества и энергетической эффективности развития каждой из систем коммунальной инфраструктуры и показателей качества коммунальных ресурсов |

- Обоснование необходимости разработки Программы

В связи с постоянным ростом цен на энергоресурсы и проводимой политикой по модернизации и реконструкции жилищно-коммунального комплекса, в МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области назрела необходимость проведения мероприятий, в том числе инвестиционных, в рамках комплексного развития коммунальной инфраструктуры МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области.

Наряду с обновлением основных фондов ключевых систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, появляются дополнительные средства для ее развития, решаются экологические проблемы.

- Основные цели и задачи Программы

Стратегические цели настоящей Программы определены, исходя из Федерального Закона от 24.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

Программа ориентирована на выполнение следующей ключевой цели:

Надежное обеспечение коммунальными услугами населения, социальной сферы и коммерческих потребителей в объёме, необходимом для планируемых темпов развития жилой застройки и сферы производства, торговли и обслуживания МО Усадищенское сельское поселение при минимальных затратах.

Основными целями Программы являются:

- обеспечение доступности, надежности и стабильности услуг по газо-, тепло-, электро-, водоснабжению и водоотведению, утилизации (захоронения отходов) на основе полного удовлетворения спроса потребителей;

-обеспечение нормативного качества услуг для потребителей;

-обеспечение условий для устойчивого и прибыльного развития бизнеса отраслевых предприятий;

повышение инвестиционной привлекательности отраслевых предприятий.

В рамках достижения целей должны быть решены следующие основные задачи:

-модернизация основных фондов и инфраструктуры;

-ограничение роста издержек отраслевых предприятий, их стабилизация или снижение в долгосрочной перспективе;

-снижение финансовой нагрузки на муниципальный бюджет;

-определение и создание надлежащих экономических, организационно-правовых и других условий, обеспечивающих благоприятные факторы для реализации Программы;

-повышение капитализации (рыночной стоимости) отраслевых предприятий.

3. Основные направления Программы

Реализация Программы является частью реформы жилищно-коммунального хозяйства, проводимой Правительством Ленинградской области. Программа должна осуществляться во взаимодействии с другими программами и мероприятиями, в рамках которых осуществляются инфраструктурные и социально-экономические преобразования в МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области.

В целях реализации настоящей Программы предусматривается осуществить ряд основных мероприятий в рамках предприятий коммунальной инфраструктуры МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области.

3.1. Мероприятия по реконструкции и модернизации тепловых источников

3.2. Мероприятия по реконструкции и модернизации тепловых сетей

3.3. Мероприятия по реконструкции и развитию электрических сетей (магистральных и распределительных)

3.4. Мероприятия по реконструкции существующих и строительству новых электрических подстанций и другой необходимой инфраструктуры

3.5. Мероприятия по реконструкции и модернизации сетей и прочих объектов инфраструктуры системы коммунального водоснабжения

3.6. Мероприятия по реконструкции и модернизации сетей и прочих объектов инфраструктуры системы коммунального водоотведения.

4. Эффективность реализации Программы

Социально-экономическая эффективность

Реализация Программы направлена на обеспечение устойчивого социально-экономического развития МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2017- 2034 годы.

Социально-экономическая эффективность реализации Программы достигается за счет:

- создания условий устойчивого, надежного и бесперебойного снабжения населения и предприятий услугами по газо-, энерго- водоснабжению и водоотведению, утилизации (захоронения отходов);

- улучшения условий жизнедеятельности человека, сохранения здоровья населения;

- снижения воздействия негативных факторов на окружающую среду.

Технико-экономическая эффективность

Технико-экономическая эффективность реализации Программы определяется:

- Увеличением срока службы и надежности инженерных коммуникаций предприятий энерго- водоснабжения и водоотведения, утилизации (захоронения отходов);

- снижением потерь в сетях;

- снижением удельных норм расхода энергоресурсов за счет внедрения энергоэффективных технологий и оборудования.

# Целевой блок Программы комплексного развития

Ключевая цель Программы

Надежное обеспечение коммунальными услугами населения, социальной сферы и коммерческих потребителей в объёме, необходимом для планируемых темпов развития жилой застройки и сферы производства, торговли и обслуживания МО Усадищенское сельское поселение при минимальных затратах.

Цели и задачи Программы

Основными целями Программы являются:

-обеспечение доступности, надежности и стабильности услуг по газо-, энерго- водоснабжению и водоотведению, утилизации (захоронения отходов) на основе полного удовлетворения спроса потребителей;

-обеспечение нормативного качества услуг для потребителей;

-обеспечение условий для устойчивого и прибыльного развития бизнеса отраслевых предприятий;

-повышение инвестиционной привлекательности отраслевых предприятий.

В рамках достижения целей должны быть решены следующие основные задачи:

-модернизация основных фондов и инфраструктуры;

ограничение роста издержек отраслевых предприятий, их стабилизация или -снижение в долгосрочной перспективе;

-снижение финансовой нагрузки на муниципальный бюджет;

-определение и создание надлежащих экономических, организационно-правовых и других условий, обеспечивающих благоприятные факторы для реализации Программы;

-повышение капитализации (рыночной стоимости) отраслевых предприятий.

Ожидаемые результаты в ходе выполнения Программы

- Повышение рентабельности работы предприятий коммунальной инфраструктуры

- Снижение потерь тепловой и электрической энергии, утечек водных ресурсов, в том числе за счет снижения числа ремонтов, а также ресурсосбережения

- Снижение себестоимости тепло, -электро-, водоснабжения и водоотведения

- Ограничение роста тарифов на коммунальные услуги за счет экономии затрат предприятий

- Снижение количества аварийных ситуаций, повышение эффективности работы коммунальных предприятий.

# Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры  МО Усадищенское  сельское поселение

## Характеристика существующего состояния системы теплоснабжения

Централизованным отоплением в дер. Усадище обеспечена часть жилых домов и социально значимых объектов (4 учреждения социальной сферы и 10 многоквартирных домов).

Организация, эксплуатирующая сети теплоснабжения в Усадищенском сельском поселении – ООО «Леноблтеплоснаб».

Котельная в дер. Усадище  введена в эксплуатацию в 1990 году. Установленная тепловая мощность котельной – 6,45 Гкал/час. Водогрейная котельная, предназначенная для теплоснабжения жилого фонда и объектов социальной сферы, осуществляет отпуск теплоносителя в виде горячей воды с температурой воды в подающем трубопроводе 95о С при температуре наружного воздуха – 29о С. Регулирование отпуска тепловой энергии от источника в системы транспортировки тепла осуществляется по центральному качественному методу регулирования в зависимости от температуры наружного воздуха.

В качестве основного котельно-печного топлива используется природный газ, резервное котельно-печное топливо не предусмотрено.

Для циркуляции теплоносителя в системе теплоснабжения установлены сетевые насосы Д-200-90М в количестве двух штук. Производительность сетевых насосов 200 м3/час, напор 90 метров водяного столба.

Установка химической очистки воды для подпитки тепловой сети на котельной состоит из натриево-канионитового фильтра в количестве 2 штук – 50 м3/час.

Сведения о составе и работе котельного оборудования.

Водогрейная котельная, предназначенная для теплоснабжения жилого фонда и объектов социальной сферы, осуществляет отпуск теплоносителя в виде горячей воды с температурой воды в подающем трубопроводе 95оС при температуре наружного воздуха – 29 оС. Регулирование отпуска тепловой энергии от источника в системы транспортировки тепла осуществляется по центральному качественному методу регулирования в зависимо-сти от температуры наружного воздуха.

Котельная введена в эксплуатацию в 1990 году. Установленная тепловая мощность котельной – 6,45 Гкал/час.

В качестве основного котельно-печного топлива используется природный газ, ре-зервное котельно-печное топливо не предусмотрено.

Для циркуляции теплоносителя в системе теплоснабжения установлены сетевые насосы Д-200-90М в количестве двух штук. Производительность сетевых насосов 200 м3/ч, напор 90 метров водяного столба.

Установка химической очистки воды для подпитки тепловой сети на котельной со-стоит из натриево-канионитового фильтра в количестве 2 штук - 50 м3/час.

Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

Тепловые сети д. Усадище представляют собой двухтрубную систему, предназна-ченную для транспортировки теплоносителя от источника централизованного теплоснабжения к потребителям. Теплоснабжение на цели отопления осуществляется по закрытой схеме.

| Источник централизованного теплоснабжения | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | Расход тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Потери мощности в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч | Тепловая нагрузка с учетом потерь тепловой энергии при транспортировке, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| газовая котельная дер. Усадище | 6,45 | 5,86 | 0,1757 | 5,6809 | 0,159 | 2,495 | 2,654 |

Тепловые сети выполнены из стальных труб с диаметрами от 32 до 200 мм надземным и подземным способом с теплоизоляцией из минеральной ваты и ППУ. Тепловые сети периодически ремонтируются, наиболее изношенные участки периодически санируются, в целом состояние тепловых сетей удовлетворительное. Компенсация температурных удлинений теплопроводов осуществляется П-образными компенсаторами.

Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении составляет – 1809 метров.

Тепловые нагрузки деревни Усадище

| Здание | Год постройки | Этаж | Объем (куб.м) | Максимальная расчетная часовая тепловая нагрузка отопления, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Усадище №1 | 1975 | 5 | 9993 | 0,2025 |
| д. Усадище №2 | 1975 | 5 | 9993 | 0,2025 |
| д. Усадище №3 | 1975 | 5 | 5538 | 0,1223 |
| д. Усадище №4 | 1954 | 2 | 1812 | 0,0500 |
| д. Усадище №5 | 1961 | 2 | 1852 | 0,0511 |
| д. Усадище №6 | 1963 | 2 | 1852 | 0,0511 |
| д. Усадище №2-а | 1985 | 5 | 13689 | 0,2632 |
| д. Усадище №3-а | 1984 | 5 | 12920 | 0,2484 |
| д. Усадище №21 | 1980 | 5 | 14092 | 0,2709 |
| д. Усадище №33 | 1980 | 5 | 14092 | 0,2709 |
| д.Усадище №127 Администрация | 1990 | 1 | 2306 | 0,0615 |
| д.Усадище №128 МОУ |  |  |  |  |
|  | 1979 | 2 | 2737 | 0,0554 |
| "Детский сад №19" |  |  |  |  |
| д.Усадище №129 |  |  |  |  |
| МОУ |  |  |  |  |
| "Усадищенская | 2007 | 4 | 20626 | 0,3366 |
| средняя |  |  |  |  |
| общеобразовательная |  |  |  |  |
| школа" |  |  |  |  |
| д.Усадище №134 |  |  |  |  |
| МБУКС | 1980 | 2 | 13193 | 0,2023 |
| "Усадищенский |  |  |  |  |
| центр досуга" |  |  |  |  |
| д.Усадище №4-а | 1964 | 1 |  | 0,0070 |
| Баня-мастерская |  |  | 428,1 |  |
| д.Усадище №132 |  |  |  |  |
| Контора ОАО"ПЗ | 1963 | 2 | 1321,8 | 0,0290 |
| "Мыслинский" |  |  |  |  |
| ФАП |  |  |  |  |
| столовая,склад | 1990 | 2 | 3193,1 | 0,0702 |

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источника тепловой энергии

Баланс установленной и располагаемой тепловой мощности существующей источника тепловой энергии и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки существующей потребителей:

| Источник централизо-ванного те-плоснабже-ния | Установ-ленная тепловая мощ-ность, Гкал/ч | Фактиче-ская рас-полагае-мая теп-ловая мощность источни-ка, Гкал/ч | Расход тепло-вой мощно-сти на собст-венные нужды, Гкал/ч | Теп-ловая мощ-ность нетто, Гкал/ч | Поте-ри мощ-ности в теп-ловых сетях, Гкал/ч | Присоеди-ненная те-пловая на-грузка (мощ-ность), Гкал/ч | Тепловая нагрузка с учетом по-терь теп-ловой энергии при транс-портиров-ке, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| газовая ко-тельная д. Усадище | 6,45 | 5,86 | 0,1757 | 5,6809 | 0,159 | 2,495 | 2,654 |

Резерв тепловой мощности источника централизованного теплоснабжения состав-ляет:

- Котельная д. Усадище – 3,027 Гкал/час (47 % от установленной мощности).

Резервное топливо для котельной не предусмотрено.

Перспективные балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и теп-ловой нагрузки

Перспективные тепловые и топливные балансы системы централизованного теплоснабжения:

| Наименова-ние котельной | Тепловая на-грузка с учетом потерь при транспортиров-ке и СН, Гкал/час | Продолжитель-ность отопи-тельного пе-риода, дней | Объем произ-водства теп-ловой энергии в год, Гкал | Основное топливо | Калорийный коэффици-ент топлива, ккал/м3 | Удельный расход топ-лива на про-изводство тепловой энергии, м3/Гкал | Годовой расход основно-го топли-ва, т.у.т. | Годовой рас-ход нату-рального то-плива, тыс. куб.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015-2019 годы |
| газовая ко-тельная д. Усадище | 2,677 | 223 | 8090 | природный газ | 8500 | 31,0 | 1276 | 1106 |
| 2020-2024 годы |
| газовая ко-тельная д. Усадище | 2,708 | 223 | 8383 | природный газ | 8500 | 30,5 | 1322 | 1146 |
| 2025-2029 годы |
| газовая ко-тельная д. Усадище | 2,735 | 223 | 8744 | природный газ | 8500 | 30,5 | 1379 | 1195 |

Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Капитальные затраты на реконструкцию и модернизацию источника тепловой энергии, млн. руб.

| Показатель | 2015-2019 годы | 2020-2024 годы | 2025-2029 годы | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Капитальный ремонт котельной с заменой котлоагрегатов в д. Усадище, в том числе | 5,4 | 0,1 | 0,15 | 5,65 |
| Замена котлоагрегатов | 3,5 |  |  | 3,5 |
| Реконструкция химводоочистки | 0,8 |  |  | 0,8 |
| Замена сетевых насосов | 0,2 |  |  | 0,2 |
| Проект реконструкции котельной | 0,8 |  |  | 0,8 |
| Пусконаладочные работы в ко-тельной д. Усадище | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,35 |

Капитальные затраты на реконструкцию и модернизацию тепловых сетей, млн.руб.

| Показатель | 2015-2019 годы | 2020-2024 годы | 2025-2029 годы | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепло-вой нагрузки | 1,2 | 0,8 | 0,8 | 2,8 |
| Строительство и реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирова-ния системы теплоснабжения | 4,2 | 5 | 5 | 14,2 |

Для уточнения капитальных затрат на строительство, реконструкцию тепловых сетей, источника тепловой энергии требуется выполнение дальнейших проектных и сметных работ.

## 1.2.Характеристика существующего состояния системы электроснабжения муниципального образования Усадищенское сельское поселение

Характеристика электроснабжения МО Усадищенское сельское поселение и электроснабжающей организации.

Электросетевой организацией коммунального комплекса, осуществляющей деятельность на территории муниципального образования Усадищенское сельское поселение является АО «Петербургская сбытовая компания» Новоладожское отделение по сбыту электроэнергии.

По территории Усадищенского сельского поселения проходят высоковольтные линии электропередачи МЭС Северо-Запада ОАО «ФСК ЕЭС» напряжением 330 и 110 кВ.

Электроснабжение потребителей Усадищенского сельского поселения осуществляется от ПС 110/10 кВ № 208 «Мыслинская» (год ввода в эксплуатацию - 1995 г., трансформаторы мощностью 2,5 МВ•А каждый, существующая нагрузка: Т-1 – 0,33 МВ•А; Т-2 – 0,98 МВ•А.

Согласно данных ОАО «Ленэнерго» на 25.03.2015

Потребление электроэнергии в поселении в 2016 г. составило ориентировочно 162,555 тыс. кВт•ч., в том числе по бюджетофинансируемым предприятиям – 88,388 тыс. кВт•ч.

Основными потребителями электроэнергии в поселении являются:

промышленный комплекс;

ЖКХ и население;

собственное потребление энергосектора;

отрасли строительства, транспорта и сельского хозяйства.

Все населенные пункты Усадищенского сельского поселения электрифицированы.

Схемой территориального планирования Ленинградской области в части объектов регионального значения в сфере электроснабжения, планируемых к размещению на территории Усадищенского сельского поселения, запланировано:

На 1 очередь:

- Реконстукция ячеек 110 кВ на ПС110/10 кВ № 541 «Усадище»;

На расчетный срок:

-  Строительство ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ № 295 «Колчаново» – ПС 110 кВ «Хвалово» – ПС 110 кВ № 208 «Мыслинская», протяженность по территории Усадищенского сельского поселения – 8,8 км.

Инвестиционными программами ПАО «Ленэнерго» на 2015–2020 годы на территории Усадищенского сельского поселения не планируется строительство новых или реконструкция существующих объектов электроэнергетики.

Энергосбытовой компанией на территории поселения является АО "Петербургская сбытовая компания".

Цены (тарифы) на услуги по передаче электрической энергии

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии в Ленинградской области представлены ниже.

Одноставочный тариф на электроэнергию для населения составляет на первое полугодие 2017 года 2,80 руб./кВт*ч (с учетом НДС), на второе полугодие – 2,80 руб./кВт*ч (с учетом НДС).

## Характеристика существующего состояния системы водоснабжения

Дер. Усадище обеспечена централизованным водоснабжением из подземных источников (артезианских скважин). Характеристики системы водоснабжения в дер. Усадище приведены в таблице ниже.

Потребители получают услугу холодного водоснабжения от ГУП «Леноблводоканал».  Предприятие производит реализацию технической воды, как населению, так и предприятиям и организациям, расположенным на территории поселения, в соответствии с заключенными договорами.

Водоснабжение осуществляется из трех скважины (основная и две в резерве), вода, проходя через водонапорную башню, поступает в централизованную систему водоснабжения (ЦСВ).

|  | Населенный пункт | Источник водоснабжения | Количество водозаборов (артезианских скважин) | Мощность водозаборных сооружений тыс. м3/сут | Протяженность водопроводных сетей, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Для хозяйственно-питьевого водоснабжения |
| Из подземных источников |
| 11 | дер. Усадище | артезианская скважина | 4 | 0,34 | 2,2 |

Общий максимальный расход воды (объем водопотребления) из централизованной системы водоснабжения на хозяйственно-бытовые нужды составляет 141,4 м3/сут

В дер. Усадище (на фермах КРС) расположены три водонапорные башни объемом 15 м3 и 25 м3. В дер. Подвязье имеется водонапорная башня объемом 50 м3.

Водоснабжение населения остальных населенных пунктов поселения обеспечивается за счет индивидуальных скважин и колодцев.

В декабре 2013 года  установлена система водоочистки по обезжелезиванию воды, которая находится в работоспособном состоянии.

В технологической зоне д. Усадище имеется один водозаборный узел, состоящий из одной артезианской скважины, а также одна водонапорная башня.

### Состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Основные технические характеристики ВЗУ на территории д. Усадище представлены в таблице:

| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Значение параметра |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Адрес расположения | - | д. Усадище |
| 2 | Год бурения | - |  |
| 3 | Глубина скважины/глубина залегания водозаборного оголовка | м | №1,2,3 - 30 м |
| 4 | Диаметры колонн обсадных труб | мм | 1000 |
| 5 | Характеристика фильтра (диаметр/интервал установки) | дюйм/метр | н/д |
| 6 | Диаметр водоподъемных труб/водозаборного оголовка | мм | 50 |
| 7 | Статический уровень | м | н/д |
| 8 | Динамический уровень | м | н/д |
| 9 | Марка насосов | наименование | ЭЦВ-6-10-185 |
| 10 | Проектная мощность скважины | м3/час | н/д |
| 11 | Фактическая подача | м3/час | н/д |
| 12 | Учет воды (пост, контр. водомер) |  | контр |
| 13 | Наличие резервного питания | Да/нет | нет |

Основные характеристики водонапорной башни, находящейся на территории д. Усадище представлены в таблице:

| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Значение параметра |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Адрес расположения |  | д. Усадище |
| 2 | Год ввода в эксплуатацию | год | 1973 |
| 3 | Емкость | куб. м | 15 |
| 4 | Высота | м | 25 |
| 5 | Наличие приборов автоматики контроля | (да/нет) | нет |
| 6 | Материал бака | наименование | железо |
| 7 | Материал башни | наименование | кирпич |

Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды.

На территории муниципального образования Усадищенского сельского поселения находится три насосные станции- 1-го подъема (ВЗУ д. Усадище).

В настоящее время на территории д. Усадище, действующей является только одна скважина, остальные три скважины находятся в резерве.

### Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку амортизации сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки.

Система централизованного водоснабжения муниципального образования Усадищенское сельское поселение, обслуживаемая ГУП «Леноблводоканал», включает в себя одну артезианскую скважину, одну водонапорную башню, и водопроводную сеть протяженностью 2221 м.

Материалом трубопроводов ХВС является: железо, чугун, пластик. Диаметр трубопроводов от 50 мм до 250 мм.

Длительный срок эксплуатации водопроводных сетей является значительным фактором риска возникновения аварий в системе водоснабжения муниципального образования Усадищенское сельское поселение.

Высокий износ трубопроводов отрицательно сказывается на качестве хозяйственно-питьевой воды в местах водоразбора.

## Баланс водоснабжения и потребления питьевой, технической воды

Общий водный баланс подачи и реализации воды на территории д. Усадище.

| Наименование статей затрат | Ед. изм. | 2016 |
| --- | --- | --- |
| Объем выработки воды | тыс. м3 | 60,6331 |
| Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. м3 | 4,5099 |
| Объем отпуска в сеть | тыс. м3 | 56,1232 |
| Объем потерь воды | тыс. м3 | 6,0132 |
| Уровень потерь к объему воды, отпущенной в сеть | % | 10,7142857 |
| Объем реализации воды | тыс. м3 | 50,11 |

### Территориальный водный баланс подачи воды по зонам действия водопроводных сооружений (годовой и в сутки максимального водопотребления)

На территории муниципального образования Усадищенское сельское поселение, находится один населенный пункт, имеющий централизованное водоснабжение:

- Зона обслуживания д. Усадище;

Существующий территориальный водный баланс.

| Наименование | Годовое потребление | в средние сутки | макс. суточные К=1,2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. м3/год | тыс. м3/сут. | тыс. м3/сут. |
| д. Усадище | 50,110 | 0,137 | 0,164 |

Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселения

Можно выделить три основные группы потребителей водоснабжения: население и юридические лица. Структура потребления представлена в таблицах и на диаграммах ниже

Структурный водный баланс по группам потребителей.

| Наименование групп потребителей | Годовое потребление | в средние сутки | макс. суточное К=1,2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | тыс.м3/год | тыс.м3/сут. | тыс.м3/сут. |
| Население | 46,170 | 0,126 | 0,151 |
| Юридические лица | 3,940 | 0,010 | 0,012 |
| Объем реализации воды всего | 50,110 | 0,137 | 0,164 |

Основным потребителем хозяйственно-питьевой воды является население.

## Характеристика существующего состояния системы водоотведения

Предприятие водоотведения в МО Усадищенское сельское поселение

Объекты водоотведения - канализационно-очистные сооружения (КОС), канализационные сети 2936 м. являются собственностью и эксплуатируются ГОСУДАРСТВЕННЫМ УНИТАРНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ «ЛЕНОБЛВОДОКАНАЛ»

Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения

На территории муниципального образования Усадищенское сельское поселение, существующая система централизованного водоотведения представлена одной эксплуатационной зоной – зоной эксплуатационной ответственности ГУП «Леноблводоканал». ГУП «Леноблводоканал» осуществляет сбор, транспортировку, очистку и выпуск сточных вод от населения д. Усадище.

Другие населенные пункты, расположенные на территории муниципального образования Усадищенское сельское поселение, не обеспечены централизованной бытовой канализацией. Жители пользуются септиками и выгребными ямами.

Водоотведение осуществляется самотечным коллектором до КНС, откуда стоки напорным коллектором поступают на канализационные очистные сооружения (КОС работают в качестве отстойника). Сброс сточных вод осуществляется в канаву.

### Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Централизованная система водоотведения действует только на территории д. Усадище.

Отвод и транспортировку хозяйственно-бытовых стоков от абонентов осуществляется через систему самотечных и напорных трубопроводов.

В поселении общая протяженность сетей хозяйственно-бытовой канализации на 2017 год составляет 2936 м.

Степень износа элементов канализации составляет:

- здание КОС – 70 %

- установка очистки воды - 100 %

- канализационная сеть – 86,9%

- газодувка – 65,5 %

Функционирование и эксплуатация канализационных сетей систем централизованного водоотведения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999 г.

### Оценка безопасности и надежности централизованных систем водоотведения и их управляемости

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия поселения.

В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений. Практика показывает, что трубопроводные сети являются, не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По-прежнему острой остается проблема износа канализационной сети. Поэтому в последние годы особое внимание уделяется ее реконструкции и модернизации. В условиях плотной застройки наиболее экономичным решением является применение бестраншейных методов ремонта и восстановления трубопроводов. Освоен новый метод ремонта трубопроводов большого диаметра «труба в трубе», позволяющий вернуть в эксплуатацию потерявшие работоспособность трубопроводы, обеспечить им стабильную пропускную способность на длительный срок (50 лет и более). Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии.

При эксплуатации биологических очистных сооружений канализации наиболее чувствительными к различным дестабилизирующим факторам являются аэротенки. Основные причины, приводящие к нарушению биохимических процессов при эксплуатации канализационных очистных сооружений: перебои в энергоснабжении; поступление токсичных веществ, ингибирующих процесс биологической очистки. Опыт эксплуатации сооружений в различных условиях позволяет оценить воздействие вышеперечисленных факторов и принять меры, обеспечивающие надежность работы очистных сооружений. Важным способом повышения надежности очистных сооружений (особенно в условиях экономии энергоресурсов) является внедрение автоматического регулирования технологического процесса.

Реализуя комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности системы водоотведения, обеспечивается устойчивая работа системы канализации поселения.

### Оценка воздействия централизованных систем водоотведения на окружающую среду

Водоотведение осуществляется самотечным коллектором до КНС, откуда стоки напорным коллектором поступают на канализационные очистные сооружения (КОС работают в качестве отстойника). Сброс сточных вод осуществляется в канаву.

Для решения данной проблемы, необходимо строительство новой КОС хозяйственно-бытовых стоков.

### Описание существующих технических и технологических проблем в водоотведении муниципального образования

Проблемы в водоотведении на территории д. Усадище:

- - высокий срок эксплуатации канализационных очистных сооружений (КОС)

Кос работает в качестве отстойника, аэротенк не работает, контактные резервуары полуразрушены;

- - высокий срок эксплуатации канализационных насосных станций (КНС);

- - высокая степень износа канализационной сети.

## Балансы сточных вод в системе водоотведения

### Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Баланс поступления сточных вод.

| № п/п | Наименование статей затрат | Ед. изм. | 2013 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принято сточных вод всего: | тыс.м3 | 49,058 |
| 2 | Технологические нужды предприятия | тыс.м3 | 0 |
| 4 | Пропущено сточных вод | тыс.м3 | 49,058 |
| 5 | от населения | тыс.м3 | 45,130 |
| 6 | от юридических лиц | тыс.м3 | 3,928 |

### Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

Оценка фактического притока неорганизованного стока не возможна в виду отсутствия приборов учета на очистных сооружениях.

Существующие КОС, на территории д. Усадище, находятся в нерабочем состоянии. На сегодняшний Кос работают в качестве отстойников.

## Прогноз объема сточных вод

### Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Фактическое поступление сточных вод в 2016 году, на территории д. Усадище составило 49,058 тыс. куб. м, среднее поступление в сутки 0,134 тыс. куб. м. К 2024 г. ожидаемое поступление сточных вод составит 52,140 тыс. куб. м, среднее поступление в сутки 0,142 тыс. куб. м.

### Описание структуры перспективного водоотведения городского поселения Одинцово (эксплуатационные и технологические зоны)

В соответствии с требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения технологическая зона водоотведения - часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект.

Эксплуатационная зона - зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоотведения.

Таким образом, на 2024 год централизованная система водоотведения муниципального образования Усадищенское сельское поселение, по-прежнему будет представлена одной эксплуатационной и одной технологической зоной водоотведения.

Структура перспективного территориального баланса водоотведения централизованной системы водоотведения представлена в таблице.

| Период | Суммарное поступление сточных вод, | Полная фактическая производительность КОС |
| --- | --- | --- |
| год | тыс. куб.м/сут. | тыс. куб.м/год. | тыс. куб.м/сут. | тыс. куб.м/год. |
| 2015-2024 | 0,142 | 52,140 | 0,250 | 91,25 |

В 2024 году прием сточных вод составит 52,140 тыс. куб. м/год или 0,142 тыс. куб. м/сут.

Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

Принципами развития централизованной системы водоотведения муниципального образования Усадищенское сельское поселение, являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);

- постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоотведение» схемы в соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели качества очистки сточных вод;

- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.

| № | Показатель | Единица измерения | Базовый показатель, 2013 год | Целевые показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2020 | 2025 |
| 1. | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |
| 1.1. | Удельное количество засоров на сетях водоотведения | ед./км | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 1.2. | Удельный вес сетей водоотведения, нуждающихся в замене | % | 100 | 100 | 50 | 0 |
| 2. | Показатель качества обслуживания абонентов |
| 2.1. | Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Показатель качества очистки сточных вод |
| 3.1. | Доля хозяйственно- бытовых сточных вод, подвергающихся очистке, в общем объеме сбрасываемых сточных вод | % | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 4. | Показатель эффективности использования ресурсов |
| 4.1. | Удельный расход электрической энергии при транспортировке сточных вод | кВт.час/м3 | н/д | н/д | 17,3 | 17,3 |

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения

В целях реализации схемы водоотведения муниципального образования Усадищенское сельское поселение до 2024 года необходимо выполнить комплекс мероприятий, направленных на обеспечение в полном объёме необходимого резерва мощностей инженерно-технического обеспечения. С 2015 по 2025 год планируется выполнить следующие мероприятия:

- Строительство новых КОС;

- Строительство новой КНС;

- Замена всех канализационных сетей.

Реализация мероприятий с разбивкой по годам представлена в таблице

Реализация мероприятий с разбивкой по годам

| Наименование мероприятия/адрес объекта | Ед. изм. | Объемные показатели | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство КОС | м. куб./сут. | 250 | 2015-2020 |
| Строительство КНС | м. куб./сут. | 240 | 2015-2020 |
| Замена канализационных сетей: d=150 мм d=200 мм d=225 мм d=250 мм | п/м | 1256,43 3911,53 283,04 1212,62 | 2015-2024 |

## Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

### Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади

Необходимые меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн при сбросе сточных вод – это снижение массы сброса загрязняющих веществ и микроорганизмов до наиболее жестких нормативов качества воды из числа установленных. Для этого необходимо выполнить строительство очистных сооружений поверхностных стоков с внедрением новых технологий.

Данное мероприятие позволит повысить эффективность удаления органических веществ, соединений азота и фосфора, а также жиров, нефтепродуктов.

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» все очищенные сточные воды перед сбросом в водоем планируется обеззараживать УФ оборудованием, что позволит повысить эффективность обеззараживания сточных вод и исключит попадание хлорорганических веществ в водный объект.

### Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

В д. Усадище планируется строительство очистных сооружений бытовых стоков.

## Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

Принципами развития централизованной системы водоотведения сельского поселения являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели качества очистки сточных вод;

- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности;

иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.

| № | Показатель | Единица измерения | Базовый показатель, 2013 год | Целевые показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2020 | 2025 |
| 1. | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |
| 1.1. | Удельное количество засоров на сетях водоотведения | ед./км | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 1.2. | Удельный вес сетей водоотведения, нуждающихся в замене | % | 100 | 100 | 50 | 0 |
| 2. | Показатель качества обслуживания абонентов |
| 2.1. | Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Показатель качества очистки сточных вод |
| 3.1. | Доля хозяйственно- бытовых сточных вод, подвергающихся очистке, в общем объеме сбрасываемых сточных вод | % | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 4. | Показатель эффективности использования ресурсов |
| 4.1. | Удельный расход электрической энергии при транспортировке сточных вод | кВт.час/м3 | н/д | н/д | 17,3 | 17,3 |

## Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения

| № п/п | Наименование мероприятия/адрес объекта | Ед. изм. | Объемные показатели | Стоимость, тыс. руб. | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство КОС | м. куб./сут. | 250 | 12 300,000 | 2015-2020 |
| 2 | Строительство КНС | м. куб./сут. | 240 | 8 790,000 | 2015-2020 |
| 3 | Капитальный ремонт сетей водоотведения д. Усадище |  |  | 3 013,100 | 2020-2024 |
| Итого: | 24 103,100 |  |

Тарифы на водоотведение в МО Усадищенское сельское поселение

Тарифы на водоснабжение для потребителей муниципального образования Усадищенское сельское поселение устанавливаются комитетом по тарифам и ценовой политике Ленинградской области.

## Характеристика существующего состояния системы обращения с твердыми бытовыми отходами

Масса и характер твердых бытовых отходов, образующихся на любой территории, зависит от численности населения, от его социального состава и условий проживания, от уровня благосостояния, от климатических условий и от бытовых традиций населения, характер которых определяется историческим опытом.

Основными источниками образования твердых бытовых отходов на территории МО Усадищенское сельское поселение являются:

- постоянно проживающее население;

- учреждения культурно-бытового обслуживания;

- общественные здания;

- промышленные предприятия (бытовые отходы производственного и административного персонала и мусор от уборки помещений и территорий).

Количество образующихся ТБО, их распределение по территории, годовая и сезонная динамика диктуют стратегию управления как в части выбора способов утилизации, транспортировки, переработки и захоронения отходов, так и в части возможной кооперации усилий на межрайонном уровне.

В настоящее время фактический учет ТБО производится на основе форм статистической отчетности: 1-ЖКХ, по которой отчитываются службы жилищно-коммунального хозяйства и 2-ТП (отходы), где среди отходов IV класса опасности предприятия проходят и бытовые.

Объёмы ТБО от промышленных предприятий и строительных отходов учитываются в общем объёме малотоксичных промышленных отходов.

Услуги по сбору и транспортировке твердых бытовых отходов

Вопрос организации сбора и транспортировки ТБО на территории МО Усадищенское сельское поселение находится в ведении муниципального образования Усадищенское сельское поселение, согласно Федеральному закону Российской Федерации от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Глава 3, статья 14, п.1.18).

Система сбора и удаления бытовых отходов включает в себя:

- сбор ТБО в домовладениях (преимущественно унитарный способ);

- организацию временного хранения отходов в домовладениях:

- в домах, оснащенных мусоропроводом – в мусоросборники,

- в домах без мусоропровода – в контейнеры различных объемов;

- вывоз ТБО для утилизации без использования мусороперегрузочных и мусоросортировочных станций;

- утилизация ТБО на полигоне, без использования мусороперерабатывающей станции и системы прессования-пакетирования.

Оценка существующих норм накопления ТБО населением, предприятиями и организациями

Расчет объемов утилизации для различных групп потребителей производится на основании:

- установленной нормы накопления;

- заключенных договоров - для организаций различных форм собственности.

На общее накопление твердых бытовых отходов влияют следующие факторы:

- степень благоустройства зданий (наличие мусоропроводов, системы отопления, тепловой энергии для приготовления пищи, водопровода и канализации);

- развитие сети общественного питания и бытовых услуг;

- уровень производства товаров массового спроса и культура торговли;

- уровень охвата коммунальной очисткой культурно-бытовых и общественных организаций;

- климатические условия.

Норма накопления отходов в МО Усадищенское сельское поселение Волховского района Ленинградской области составляет 1,15 м3 в год на человека.

Потребители услуг по сбору и транспортировке твердых бытовых отходов

Основными потребителями услуг по захоронению твердых бытовых отходов являются население и предприятия, организации различных форм собственности.

Объёмы образования ТБО, в том числе на перспективу, определяются тенденциями в развитии численности населения МО Усадищенское сельское поселение и его потребностей в жизнеобеспечении.

Объем численности населения, по оценкам специалистов, в ближайшие годы сохранится на существующем уровне, что предопределяет сохранение объема ТБО, собранных и вывезенных от населения, на существующем уровне.

##### Организационный анализ (сбор, транспортировка, захоронение ТБО на полигоне)

Сбор ТБО осуществляется силами ООО «Жилищник» указанная организация далее транспортирует и складирует ТБО на полигон в д. Кути, Кисельнинского сельского поселения Волховского района Ленинградской области.

Тарифы на сбор, транспортировку, переработку (захоронение) ТБО

Действующие тарифы за сбор, вывоз и размещение ТБО представлены в таблице

Величина тарифов за сбор, вывоз и размещение ТБО

| Тариф для населения(ставка оплаты) за сбор, вывоз и размещение отходов с НДС, руб/кв.м в мес | Тариф, установленный для специализированных организаций на вывоз отходов населения с НДС, руб/куб.м | Тариф, установленный для специализированных организаций на размещение отходов населения с НДС, руб/кв.м. |
| --- | --- | --- |
| 2,91 | 420,85 | 107,7 |

1.6 Характеристика существующего состояния системы газоснабжения

Общая характеристика системы газоснабжения

Сетевой природный газ

На территории МО Усадищенское сельское поселение сетевым природным газом централизованно газифицирован один населенный пункт – деревняУсадище.

По состоянию на 01.01.2017 г. в дер. Усадище сетевым природным газом обеспечены многоквартирные жилые дома, котельная. Общая протяженность сетей газоснабжения в поселении: межпоселковый газопровод (0,3 Мпа) – 1,8 км, распредедительный газопровод низкого давления (на многоквартирные жилые дома) – 0,93 км, ШРП ИТГАЗ-В/249-2.

Потребление природного газа на за 2016 год составило:

- населением – 159,5 тыс. нм3/год;

- котельными – 882,2  тыс. нм3/год.

Общая протяженность внутрипоселковых распределительных газопроводов в дер. Усадище – 1,06 км.

# Сжиженный газ

По сведениям ООО «ЛОГазинвест» на территории Усадищенского сельского поселения отсутствует централизованная система газоснабжения сжиженным газом.

Жители поселения, необеспеченные централизованным газоснабжением, используют для нужд пищеприготовления сжиженный углеводородный баллонный газ. Заправка баллонов сжиженным газом осуществляется на Волховской газонаполнительной станции (г. Волхов).

Согласно сведений ОАО «Газпром газораспределение Ленинградская область» филиал в г. Тосно, населенные пункты, газифицированные сжиженным газом от шкафных баллонных установок: ст. Мыслино, дер. Подвязье, дер. Славково, дер. Елошня, дер. Ручей, дер. Сорокино, дер. Бёзово, дер. Охромовщина.

По сведениям ООО «ЛОГазинвест» количество газифицированных квартир от шкафных газобаллонных установок – 101 шт.; потребление баллонного газа за 2013 год составило 3,16 тонн, за 2014 год – 2,54 тонны.

| Сведения об объёмах потребления сетевого природного газа МО Усадищенское сельское поселение | Объём потребления, тыс. нм3 |
| --- | --- |
| Потребители сетевого природного газа | 2016 г. |
| Теплоснабжающие организации (котельные) | 882,2 |
| Население | 159,5 |
| Всего: | 1 041,7 |

Газорегуляторный пункт эксплуатируется от 9-ти и менее лет. Сооружение находится в хорошем состоянии.

В д. Усадище на 01.01.2017 года природным сетевым газом газифицировано 413 квартир, а жители 128 квартир используют для своих нужд сжиженный газ. Уровень газификации жилого фонда составляет 37%.

# Всего газифицировано 542 потребителя, из них: 413 – потребители муниципального жилого фонда, 128 – частного жилого фонда и 1 – муниципальная котельная.

Сведения по количеству потребителей природного сетевого газа и сжиженного баллонного газа в многоквартирных домах Усадищенского сельского поселения

| Населённый пункт | № дома | Этажность дома | Кол-во проживающих, чел. | Газ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Усадище | 1 | 5 | 156 | центральное |
| д. Усадище | 2 | 5 | 152 | центральное |
| д. Усадище | 2а | 5 | 187 | центральное |
| д. Усадище | 3 | 5 | 67 | центральное |
| д. Усадище | 3а | 5 | 167 | центральное |
| д. Усадище | 4 | 5 | 11 | центральное |
| д. Усадище | 5 | 5 | 11 | центральное |
| д. Усадище | 6 | 5 | 37 | центральное |
| д. Усадище | 21 | 5 | 160 | центральное |
| д. Усадище | 33 | 5 | 168 | центральное |
| д. Подвязье | 1 | 2 | 31 | баллоны |
| д. Подвязье | 2 | 2 | 32 | баллоны |
| д. Подвязье | 3 | 2 | 29 | баллоны |
| д. Славково | 1 | 2 | 17 | баллоны |
| д. Славково | 2 | 2 | 11 | баллоны |
| п. ст. Куколь | 1 | 2 | 10 | баллоны |
| п. ст. Мыслино | 1 | 2 | 18 | баллоны |

| Направления использования природного газа Потребность | Назначение используемого газа |
| --- | --- |
| Население | Приготовление пищи, горячей воды для хозяйственных и санитарно-гигиенических нужд и отопление |
| Местные котельные, отопительные и районные | Отопление жилого и общественного фонда |

Описание источников газоснабжения

МО Усадищенское сельское поселение снабжается газом от ГРС «Морозово».

К ГРС газ поступает из магистральных газопроводов под давлением 5,5 МПа. На ГРС давление газа снижается до 0,6 МПа.

Технические характеристики ГРС «Морозово» представлены в таблице

| Наименование ГРС | Год ввода в эксплу-атацию | На чьём балансе ГРС | Рпроект, МПа | Ррабочее, МПа | Q проект, тыс. нм³/ч | Q факт, тыс. нм³/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на входе | на выходе | на входе | на выходе |  |  |
| Магистральный газопровод Грязовец – Ленинград I |
| Морозово- | 1990 | Газпром | 5,5 | 0,6/1,2 | 5,22 | 0,3/0,3 | 89,0 | 6,694 |

На ГРС осуществляются следующие основные технологические процессы:

- очистка газа от твёрдых и жидких примесей;

- снижение давления (редуцирование);

- одоризация;

- учёт количества (расхода) газа перед подачей его потребителю.

Основное назначение ГРС - снижение давления газа и поддержание его на заданном уровне. На выходе из ГРС обеспечивается подача заданного количества газа с поддержанием рабочего давления в соответствии с договором между газоснабжающей организацией и потребителем с точностью до 10%.

Надёжность и безопасность эксплуатации ГРС обеспечивается:

1. Периодическим контролем состояния технологического оборудования и систем;

2. Поддержанием их в исправном состоянии за счёт своевременного выполнения ремонтно-профилактических работ;

3. Своевременной модернизацией и реновацией морально и физически изношенных оборудования и систем;

4. Соблюдением требований к зоне минимальных расстояний до населённых пунктов, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений;

5. Своевременным предупреждением и ликвидацией отказов.

В состав газораспределительной станции входят:

а) узлы:

 переключения станции;

 очистки газа;

 предотвращения гидратообразования;

 редуцирования газа;

 подогрева газа;

 коммерческого измерения расхода газа;

 одоризации газа;

 автономного энергопитания;

 отбора газа на собственные нужды;

б) системы:

 контроля и автоматики;

 связи и телемеханики;

 электроосвещения, молниезащиты, защиты от статического электричества;

 электрохимзащиты;

 отопления и вентиляции;

 охранной сигнализации;

 контроля загазованности.

Узел переключения ГРС предназначен для переключения потока газа высокого давления с автоматического на ручное регулирование давления по обводной линии, а также для предотвращения повышения давления в линии подачи газа потребителю с помощью предохранительной арматуры.

В узле переключения ГРС установлено следующее оборудование:

- краны с пневмоприводом на газопроводах входа и выхода;

- предохранительные клапаны с переключающими трехходовыми кранами на каждом выходном газопроводе и свечой для сброса газа;

- изолирующие устройства на газопроводах входа и выхода для сохранения потенциала катодной защиты при раздельной защите внутриплощадочных коммуникаций ГРС и внешних газопроводов;

- свеча на входе ГРС для аварийного сброса газа из технологических трубопроводов;

- обводная линия, соединяющая газопроводы входа и выхода ГРС, обеспечивающая кратковременную подачу газа потребителю, минуя ГРС. Обводная оснащена двумя кранами: первый - по ходу газа отключающий кран; второй - для дросселирования кран-регулятор. Обводная линия оснащена приборами контроля параметров газа.

Узел очистки газа ГРС предназначен для предотвращения попадания механических (твёрдых и жидких) примесей в технологическое и газорегуляторное оборудование, средства контроля и автоматики ГРС и потребителя.

Узел предотвращения гидратообразований предназначен для предотвращения обмерзания арматуры и образования кристаллогидратов в газопроводных коммуникациях и арматуре.

Узел редуцирования газа предназначен для снижения и автоматического поддержания заданного давления газа, подаваемого потребителю.

Линии редуцирования газа оборудованы сбросными свечами.

Узел учёта газа предназначен для учёта количества расхода газа с помощью различных расходомеров и счётчиков.

Узел одоризации газа предназначен для добавления в газ веществ с резким неприятным запахом (одорантов). Это позволяет своевременно обнаруживать утечки газа по запаху без специального оборудования. Для одоризации газа применяется этилмеркаптан (не менее 16 г на 1000 м3).

Узел одоризации установлен на выходе станции после обводной линии. Подача одоранта производится автоматически.

На ГРС установлены емкости для хранения одоранта. Заправка их производилась не чаще 1 раза в 2 мес.

Давление газа измеряется с помощью манометров, размещённых на входном газопроводе, выходном газопроводе, перед и за фильтром, перед газовым счётчиком, на байпасе, за регулятором давления и на линии редуцирования. Давление газа на входе и выходе регистрируется в регистрационном устройстве.

Дросселирование газа осуществляется в несколько потоков, на каждом из которых установлен соответствующий регулятор давления.

Снижение давления газа на ГРС приводит к существенному снижению его температуры, что может привести к образованию гидратов, обмерзанию регулирующих клапанов, запорной арматуры, приборов и трубопроводов. Поэтому на газораспределительной станции применяется система подогрева природного газа. Подогрев производится перед редуктором, так чтобы температура газа поддерживалась на приемлемом уровне после понижения давления, чтобы исключить эффект гидратообразования в газораспределительной сети.

Один раз в год ГРС останавливается для выполнения ремонтно- профилактических работ.

Здание ГРС оборудовано системами отопления, вентиляции, электротехническими устройствами, средствами телефонной и диспетчерской связи, оборудованием канала телемеханики и системой телемеханики.

ГРС имеет линию электроснабжения, устройства электрохимзащиты, контроля загазованности и охранной сигнализации от несанкционированного вмешательства посторонних лиц в работу ГРС.

Перспективное потребление газа на цели газоснабжения

В дер. Усадище предлагается строительство распределительных газопроводов низкого давления до существующих и планируемых индивидуальных жилых домов.      Газоснабжение новых промышленных предприятий (в том числе новой проектируемой производственной зоны) не запланировано. Возможность газификации промышленных предприятий должна быть определена на следующих стадиях проектирования при размещении конкретных предприятий.

Увеличение потребления сетевого природного газа котельной с учетом дополнительной выработки тепла для планируемых к размещению в дер. Усадище объектов социальной инфраструктуры составит 1052,12 тыс. м3/год на расчетный срок.

Объемы газопотребления на территории Усадищенского сельского поселения определены в соответствии с «Региональными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области».

Показатель потребления газа, м3/год на 1 чел, принят:

– при наличии централизованного горячего водоснабжения – 120;

– при отсутствии горячего водоснабжения – 250.

Расчет газопотребления коммунально-бытовых потребителей по населенным пунктам Усадищенского сельского поселения на 1 очередь и расчетный срок представлен в таблице

# Расход сетевого природного газа в поселении

| № п/п | Населенный пункт, потребитель | Потребление | Расходы сетевого природного газа, тыс. м3 в год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В 2015 году | 1 очередь, 2025 год | Расчетный срок, 2035 год |
| дер. Усадище, дер. Леоновщина (обособленный участок) |
| 1 | – население | пищеприготовление | 159,5 | 361,84 | 361,84 |
|  |  | индивидуальное отопление | 0 | 333,72 | 333,72 |
|  |  | всего по населению: | 159,5 | 695,56 | 695,56 |
| 2 | – котельные | отопление многоквартирных домов, социальных объектов | 882,2 | 882,2 | 882,2 |

Общий объем потребления природного газа в дер. Усадище к 2035 г. составит 2273,32 тыс. м3, в том числе:

– населением – 695,56 тыс. м3, в том числе на пищеприготовление –361,84 тыс. м3, на индивидуальное отопление – 333,72 тыс. м3;

– котельными – 882,2 тыс. м3.

Развитие инфраструктуры газового хозяйства (прокладка газопроводов, устройство ГРП\ШРП) должно решаться в увязке со сроками строительства новых объектов.

Для обеспечения газом коммунально-бытовых потребителей проектом генерального плана предлагается проведение следующих мероприятий местного значения поселения:

на 1 очередь:

- строительство распределительных газопроводов для подачи сетевого природного газа населению существующей жилой застройки в дер. Усадище – 2,9 км;

- строительство распределительных газопроводов для подачи сетевого природного газа населению планируемой жилой застройки в дер. Усадище – 1,1 км;

на расчетный срок:

- строительство распределительных газопроводов для подачи сетевого природного газа населению планируемой жилой застройки в дер. Леоновщина (обособленный участок, граничащий с дер. Усадище) – 0,9 км.

# Перспективы развития МО Усадищенское сельское поселение и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Общая информация о населении МО Усадищенское сельское поселение

Общая численность населения на 2017 г. составляет 1755 человек. Подробная информация о поселении приведена в таблице ниже.

Численность населения в разрезе сельских населенных пунктов по муниципальному образованию Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района на 01 января 2017 года

| № п/п | Наименование населенного пункта | Всего численность, человек | В том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Постоянно зарегистрированных | Временно зарегистрированных |
|  | Усадищенское сельское поселение | 1755 | 1700 | 55 |
| 1 | дер. Усадище | 1212 | 1203 | 14 |
| 2 | дер. Безово | 27 | 21 | 5 |
| 3 | дер. Верховина | 21 | 21 | - |
| 4 | дер. Веретье | - | - | - |
| 5 | дер. Вячково | 17 | 17 | - |
| 6 | дер. Дуброво | 26 | 22 | 4 |
| 7 | дер. Елошня | 16 | 15 | 1 |
| 8 | дер. Жупкино | 2 | 2 | - |
| 9 | дер. Заднево | - | - | - |
| 10 | дер. Зеленец | 20 | 17 | 3 |
| 11 | пос. Зеленец | 69 | 68 | 1 |
| 12 | дер. Конец | 15 | 14 | 1 |
| 13 | дер. Кроватыни | 8 | 8 | - |
| 14 | дер. Куколь | 12 | 11 | 1 |
| 15 | п.ст. Куколь | 20 | 18 | 2 |
| 16 | дер. Леоновщина | - | - | - |
| 17 | дер. Мыслино | 40 | 34 | 6 |
| 18 | п.ст. Мыслино | 36 | 32 | 1 |
| 19 | дер. Охромовщина | 9 | 6 | 3 |
| 20 | дер. Подвязье | 96 | 93 | - |
| 21 | дер. Раменье | 13 | 13 | - |
| 22 | дер. Ручей | 4 | 4 | - |
| 23 | п.ст. Скит | 1 | 1 | - |
| 24 | дер. Славково | 56 | 57 | 1 |
| 25 | дер. Сорокино | 17 | 10 | 7 |
| 26 | дер. Теребонижье | 18 | 13 | 5 |

Планируемая численность населения в Усадищенском сельском поселении к 2035 г. – 1752 чел.

Данный сценарий будет реализован при условии выполнения ряда мероприятий:

- привлечение мигрантов за счет увеличения потребности экономики муниципального образования в трудовых ресурсах;

- проведение активных мер по закреплению молодежи в поселении;

- проведение активной демографической политики в МО Усадищенское сельское поселение, которая позволит увеличить коэффициент рождаемости;

- реализация мер, направленных на улучшение качества медицинской помощи и уровня медицинского обслуживания населения для сокращения коэффициента смертности, а также активной социальной поддержки пожилых людей.

Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Поселение обладает потенциалом для развития жилищного строительства, обусловленного возможностью развития промышленности, сельского хозяйства, туризма и рекреации, малого предпринимательства.

В соответствии с материалами схемы территориального планирования Ленинградской области, утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2012 г. № 460, планируется средняя обеспеченность площадью жилищного фонда на 1 чел.: к 2025 – 35 м2, к 2035 г. – 41,5 м2.

Укрупненный расчет объемов нового жилищного строительства на расчетный срок

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Расчетный срок (2035 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность постоянного населения | чел. | 1768 |
| 2. | Коэффициент семейственности | чел. | 2,9 |
| 3. | Минимальная плотность жилищного фонда (застройка малоэтажными жилыми домами) | м2/га | 400 |
| 4. | Площадь территории под новое малоэтажное (индивидуальное) жилищное строительство: | га | 85,81 |
| 5. | Количество участков под малоэтажную застройку (Ж1) | ед. | 343 |
| 6. | Площадь участка малоэтажной жилой застройки (Ж1) | га | 0,25 |
| 7 | Ориентировочная площадь индивидуального жилого дома | м2 | 100 |
| 8. | Объем нового жилищного строительства к 2035 г.: |  |  |
|  | – застройка малоэтажными жилыми домами – Ж1 | тыс. м2 | 34,3 |
| 9. | Сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 | 59,94 |
| 10. | Общая площадь жилищного фонда к 2035 г. | тыс. м2 | 94,24 |
| 11. | Средняя жилищная обеспеченность населения к 2035 г. | м2 общей площади на 1 чел. | 53 |

Прогнозный объем потребления тепловой энергии на отопление в МО Усадищенское сельское поселение

| Наименование показателя | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление тепловой энергии в МО Усадищенское сельское поселение, Гкал | 4767 | 4800,4 | 4834 | 4867,8 | 4901,9 | 4936,2 | 4970,8 | 5005,6 |

Прогноз потребления воды в МО Усадищенское сельское поселение сельском поселении

| Наименование показателя | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление воды, тыс. куб.м./год | 51,85 | 52,2 | 52,6 | 53,0 | 53,4 | 53,8 | 54,2 | 54,6 |

Структура существующего и перспективного территориального баланса водоотведения централизованной системы водоотведения  МО Вындиноостровсоке сельское поселение представлена в таблице.

Прогноз объема сточных вод в МО Усадищенское сельское поселение

| Наименование показателя | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем сточных вод, тыс. куб.м./год | 49,058 | 49,4 | 49,7 | 50,04 | 50,4 | 50,8 | 51,2 | 51,6 |

Перспективные объемы потребления электрической энергии рассчитаны исходя из прогнозов прироста населения согласно положения генерального плана.

Планируемые объемы потребления электрической энергии

| Наименование показателя | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление электроэнергии в МО Усадищенское сельское поселение, тыс. кВт*ч | 162,555 | 163,7 | 164,8 | 165,9 | 167,1 | 168,3 | 169,5 | 170,7 |

Планируемые объемы потребления природного газа

Перспективные объемы потребления природного газа рассчитаны исходя из прогнозов прироста

населения согласно положения генерального плана.

| Показатель | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление газа, тыс. нм3/год | 1041,7 | 1049,0 | 1056,3 | 1063,7 | 1071,1 |

# Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры МО Усадищенское сельское поселение

## Система целевых показателей развития системы электроснабжения

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора рассчитаны по укрупнённым показателям расхода электроэнергии коммунально-бытовых потребителей (кВт/ч на одного жителя в год), которые приняты в соответствии с инструкцией по проектированию электрических сетейРД34.20.185-94(г. Москва, 1999г.).

Укрупненные показатели расхода электроэнергии коммунально-бытовых потребителей, предусматривающие электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, объектами транспортного обслуживания, наружным освещением, составят: первая очередь – 3849,58 млн. кВт∙ч в год, расчетный срок – 3838,73млн. кВт∙ч в год.

Целевые показатели развития системы электроснабжения включают в себя следующие:

- перебои в электроснабжении потребителей;

- продолжительность оказания услуг;

- уровень потерь электроэнергии;

- доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к электроснабжению;

- удельное электропотребление;

- максимум электрической нагрузки;

- годовое число часов использования максимума электрической нагрузки;

- производительность труда.

## Система целевых показателей развития системы теплоснабжения

В сфере теплоснабжения коммунально-бытовых потребителей поселения проектом предлагается проведение следующих мероприятий местного значения поселения:

на 1 очередь (до 2025 г.):

- реконструкция сети централизованного теплоснабжения муниципального жилищного фонда и социально значимых объектов на участках существующей сети, отслуживших срок службы – 1,8 км;

- строительство 100 м сети теплоснабжения для подключения проектируемого ФАПа на 20 посещений в смену в дер. Усадище;

на расчетный срок (до 2035 г.):

- строительство электрической котельной мощностью 0,22 Гкал/ч в дер. Подвязье для теплоснабжения и горячего водоснабжения существующей малоэтажной жилой застройки;

- строительство 200 м сети теплоснабжения для подключения существующей малоэтажной жилой застройки в дер. Подвязье.

Целевые показатели развития системы теплоснабжения включают в себя следующие:

- перебои в снабжении потребителей;

- продолжительность оказания услуг;

- уровень потерь тепла;

- удельный вес тепловых сетей, нуждающихся в замене;

- протяженность тепловых сетей, нуждающихся в замене;

- доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к системе теплоснабжения;

- удельное теплопотребление;

- обеспеченность жилых домов приборами учета тепла;

- суммарная тепловая нагрузка централизованного теплоснабжения;

- производительность труда ТСО.

## Система целевых показателей развития системы водоснабжения

Объемы водоснабжения на территории Усадищенского сельского поселения определены в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области.

Удельная норма водопотребления по территориям существующей и планируемой малоэтажной (индивидуальной) жилой застройки Усадищенского сельского поселения принимается 200 л/сут на человека, при водоснабжении из водоразборных колонок 50 л/сут на человека.

На территории Усадищенского сельского поселения запланировано размещение социально-значимых объектов в дер. Усадище: строительство ФАПа на 20 посещений в смену в дер. Усадище. Проектом планируется подключение указанного объекта к сети централизованного водоснабжения. Расчетный расход вода по этому объекту составит –2,3 м3/сут

Объемы водопотребления подключаемых к системе централизованного водоснабжения коммунально-бытовых потребителей

| Потребители, местоположение | Жилая зона | Численность населения, чел. | Этап реализации | Удельное водопотребление на одного жителя, л/сут | Максимальный расход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | м3/сут | тыс. м3/год |
| дер. Усадище и обособленный участок дер. Леоновщина | Ж1 | 425 | 1 очередь | 200 | 102,2 | 37,3 |
| дер. Подвязье | Ж1 | 42 | 1 очередь | 200 | 10,0 | 3,7 |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 112,2 | 41,0 |

В остальных населенных пунктах Усадищенского сельского поселения на расчетный срок строительство централизованной системы водоснабжения не планируется. Водоснабжение населения будет осуществляться из личных или коллективных колодцев, индивидуальных артезианских скважин.

Объемы хозяйственно-питьевого водопотребления из систем централизованного водоснабжения поселения составят на первую очередь и расчетный срок - 256,6 м3/сут

Среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды на 1 человека в целом по поселению составят на первую очередь и расчетный срок - 145,05 л/сут

В период с 2017 по 2034 год ожидается сохранение тенденции к уменьшению удельного водопотребления жителями и предприятиями. При этом суммарное потребление холодной воды будет расти по мере присоединения к сетям водоснабжения новых жилых домов планируемых к застройке.

Целевые показатели развития системы водоснабжения включают в себя следующие:

- аварийность системы водоснабжения;

- перебои в снабжении потребителей услугой по водоснабжению;

- продолжительность (бесперебойность) поставки услуг по водоснабжению;

- износ системы водоснабжения;

- удельный вес сетей, нуждающихся в замене;

- соответствие качества воды установленным требованиям;

- доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к водоснабжению;

- удельные среднесуточные (за год) нормы водопотребления на 1 жителя;

- среднесуточные расчетные расходы воды;

- расходы воды в сутки максимального водопотребления;

## Система целевых показателей развития системы водоотведения

Согласно СНиП 2.04.03-85 расчетные расходы сточных вод от жилой и общественной застройки соответствуют расчетному среднесуточному водопотреблению без учета расходов воды на поливку улиц из зеленых насаждений.

Целевые показатели развития системы водоотведения включают в себя следующие:

- аварийность системы водоотведения;

- перебои в предоставлении потребителей услуг по водоотведению;

- продолжительность (бесперебойность) поставки услуг по водоотведению;

- износ системы водоотведения;

- удельный вес сетей водоотведения, нуждающихся в замене;

- уровень водоподготовки питьевой воды;

- уровень очистки сточных вод;

- соответствие качества сточных вод установленным требованиям;

- доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к системе водоотведения;

- удельное водоотведение;

- среднесуточные расчетные расходы воды;

- эффективность использования энергии.

## Система целевых показателей развития системы переработки (захоронения) ТБО

Целевые показатели развития системы переработки (захоронения) ТБО включают в себя следующие:

- Общая мощность полигонов по утилизации (захоронению) ТБО

- Соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО

Объем ТБО, собранных и вывезенных от населения

## Система целевых показателей развития системы газоснабжения

Целевые показатели развития системы газоснабжения включают в себя следующие:

- повышение доступности предоставления коммунальных услуг в части газоснабжения населению;

- обеспечение сбалансированности систем газоснабжения;

- охват потребителей приборами учета газа;

- повышение надежности работы системы газоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- повышение эффективности работы систем газоснабжения;

- эффективность потребления  газа;

- снижение негативного воздействия на окружающую среду.

Прогноз потребления природного газа по поселению

| № п/п | Населенный пункт, потребитель | Потребление | Расходы сетевого природного газа, тыс. м3 в год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В 2015 году | 1 очередь, 2025 год | Расчетный срок, 2035 год |
| дер. Усадище, дер. Леоновщина (обособленный участок) |
| 1 | – население | пищеприготовление | 159,5 | 361,84 | 361,84 |
|  |  | индивидуальное отопление | 0 | 333,72 | 333,72 |
|  |  | всего по населению: | 159,5 | 695,56 | 695,56 |
| 2 | – котельные | отопление многоквартирных домов, социальных объектов | 882,2 | 882,2 | 882,2 |

Значение расчётного потребления природного газа до расчётного периода будет расти, не смотря на снижение численности населения. Это связано, в первую очередь, с тем, что будут подключаться к системе централизованного газоснабжения в связи с её расширением новые потребители. Также планируется увеличение выработки тепловой энергии котельными в связи с расширением системы централизованного отопления и, соответственно, потребление ими природного газа.

# Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

## Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

Перспективная схема водоснабжения должна учитывать развитие сельского поселения, его первоочередную и перспективную застройку, исходя из увеличения степени благоустройства жилых зданий. В перспективе развития МО Усадищенское сельское поселение предусматривается 100 % обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых объектов капитального строительства.

Водопроводные сети необходимо предусмотреть 100 % охвата всей территории сельского поселения при условии их рационального использования. Прокладку новых сетей рекомендуется осуществлять с одновременной заменой старых сетей.

Увеличение водопотребления планируется для комфортного и безопасного проживания населения.

Перечень предлагаемых к реализации инвестиционных мероприятий приводится ниже:

- Разработка и планирование мероприятий по капитальному ремонту и замене трубопроводов и оборудования с истёкшим сроком эксплуатации.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме по некоторым мероприятиям.

Инвестиционные мероприятия по модернизации системы водоснабжения МО Усадищенское сельское поселение на период 2017- 2034 г. г., тыс. рублей

| Технические мероприятия | Реализация Программы по годам |
| --- | --- |
|  | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2029 | 2034 |
| Разработка и планирование мероприятий по капитальному ремонту и замене трубопроводов и оборудования с истёкшим сроком эксплуатации | Подлежит внедрению до 2034 года ежегодно. Стоимость уточняется |
| ИТОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Технические мероприятия | 2024 | 2029 | 2034 | Обоснование мероприятий | Расчетный период окупаемости, лет | Ожидаемый эффект (NPV), тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработка и планирование мероприятий по капитальному ремонту и замене трубопроводов и оборудования с истёкшим сроком эксплуатации |  |  |  | Предотвращение образования внештатных (экстремальных) ситуаций связанных с нарушением нормальной работы сетей водоснабжения | Не окупаемо |  |
| ИТОГО | 0 | 0 | 0 |  |  |  |

Суммарные капиталовложения на инвестиционные мероприятия по модернизации системы водоотведения 
МО Усадищенское сельское поселение на период 2017 - 2034 г. г. не определено.

4.2 Программа инвестиционных проектов в водоотведении

Перспективная схема водоотведения учитывает развитие сельского поселения, его первоочередную и перспективную застройку, исходя из увеличения степени благоустройства жилых зданий.

Эксплуатирующиеся длительное время канализационные сооружения, требуют модернизации и переоснащения очистных сооружений систем водоотведения. Здание и оборудование КОС в д.Усадище находится в неудовлетворительном состоянии и подлежит реконструкции. В связи с этим необходимо разработать проект по реконструкции КОС  с учётом уменьшения финансовых затрат.

В целях реализации схемы водоотведения муниципального образования Усадищенское сельское поселение необходимо выполнить комплекс мероприятий, направленных на обеспечение в полном объёме необходимого резерва мощностей инженерно-технического обеспечения.

Перечень предлагаемых к реализации инвестиционных мероприятий приводится ниже:

-Строительство новых КОС;

-Строительство новой КНС;

-Замена всех канализационных сетей.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме на некоторые мероприятия.

Инвестиционные мероприятия по модернизации системы водоотведения Усадищенского сельского поселения на период 2017 - 2034 г., тыс.рублей

| Технические мероприятия | Реализация Программы по годам |
| --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2025 | 2029 | 2034 |
| Реконструкция сетей водоотведения | Подлежит внедрению до 2034 года. Стоимость уточняется | - | - | - |
| Разработка и планирование мероприятий по капитальному ремонту и замене трубопроводов и оборудования с истёкшим сроком эксплуатации | Подлежит внедрению до 2034 года ежегодно. Стоимость уточняется |
| ИТОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Технические мероприятия | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Обоснование мероприятий | Расчетный период окупаемости, лет | Ожидаемый эффект (NPV), тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция сетей водоотведения | - | - | - | - | Снижение потерь, обеспечение коммунальными услугами в необходимом количестве надлежащего качества, снижение затрат на АВР | Не окупаемо | - |
| Разработка и планирование мероприятий по капитальному ремонту и замене трубопроводов и оборудования с истёкшим сроком эксплуатации | - | - | - | - | Предотвращение образования внештатных (экстремальных) ситуаций связанных с нарушением нормальной работы сетей водоотведения. | Не окупаемо | - |
| ИТОГО | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |

Суммарные капиталовложения на инвестиционные мероприятия по модернизации системы водоотведения 
МО Усадищенское сельское поселение на период 2017 - 2034 г. г. не определено.

## Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении МО Усадищенское сельское поселение включает в себя мероприятия по реконструкции тепловых сетей, а также мероприятия по модернизации источников теплоснабжения.

Учитывая высокий уровень износа на отдельных участках тепловых сетей, для нормального обеспечения тепловой энергией существующих потребителей необходимо предусмотреть мероприятия по текущему ремонту.

- реконструкция сети централизованного теплоснабжения муниципального жилищного фонда и социально значимых объектов на участках существующей сети, отслуживших срок службы – 1,8 км;

- строительство 100 м сети теплоснабжения для подключения проектируемого ФАПа на 20 посещений в смену в дер. Усадище;

- строительство электрической котельной мощностью 0,22 Гкал/ч в дер. Подвязье для теплоснабжения и горячего водоснабжения существующей малоэтажной жилой застройки;

- строительство 200 м сети теплоснабжения для подключения существующей малоэтажной жилой застройки в дер. Подвязье.

## Программа инвестиционных проектов в электроснабжении

Отсутствует информация по реализации инвестиционных проектов в части электроснабжения в МО Усадищенское сельское поселение.

## Программа инвестиционных проектов в захоронении (утилизации) ТБО

Отсутствует информация по реализации инвестиционных проектов в части обращения с твердыми бытовыми отходами в зоне ответственности МО Усадищенское сельское поселение.

## Программа инвестиционных проектов в газоснабжении

Для обеспечения возможности присоединения к газовым сетям новых потребителей на территории сельского поселения Генеральным планом развития на период до 2034 года на первую очередь предусмотрено:

на 1 очередь:

- строительство распределительных газопроводов для подачи сетевого природного газа населению существующей жилой застройки в дер. Усадище – 2,9 км;

- строительство распределительных газопроводов для подачи сетевого природного газа населению планируемой жилой застройки в дер. Усадище – 1,1 км;

на расчетный срок:

- строительство распределительных газопроводов для подачи сетевого природного газа населению планируемой жилой застройки в дер. Леоновщина (обособленный участок, граничащий с дер. Усадище) – 0,9 км.

# Источники инвестиций, тарифы и доступность Программы для населения

Источники инвестиций

Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов коммунальной инфраструктуры может осуществляться из двух основных источников: бюджетных и внебюджетных.

Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из федерального бюджета РФ, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов в соответствии с бюджетным кодексом РФ.

Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств теплоснабжающих и теплосетевых организаций, состоящих из нераспределенной прибыли и амортизационного фонда, а также заемных средств теплоснабжающих и теплосетевых организаций путем привлечения банковских кредитов.

В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами тарифного регулирования в тарифы теплоснабжающих и теплосетевых организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации инвестиционных проектов по развитию системы теплоснабжения.

По результатам анализа основных источников финансирования мероприятий в сфере энергоснабжения в Ленинградской области в качестве основных источников финансирования инвестиций в развитие системы коммунальной инфраструктуры
МО Усадищенское сельское поселение рассмотрены следующие варианты:

Внебюджет.

ПРИЛОЖЕНИЯ

СУЩЕСТВУЮЩАЯ СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

СУЩЕСТВУЮЩАЯ СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

СУЩЕСТВУЮЩАЯ СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ